## Slide 1: Internet Layer (Background Material)
Graham Knight (G.Knight@cs.ucl.ac.uk)

## Slide 2: Host routing table
C:\>route print
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 20 31 e0 de ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Packet
Scheduler Miniport
0x3 ...00 10 dc af 92 a7 ...... Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet Sche
duler Miniport
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.50 192.168.0.3 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20
192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 3 1
Default Gateway: 192.168.0.50
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Notes: This was on a computer on my home network without a VPN.

## Slide 3: Route to UCL-CS
C:\>tracert -d sonic.cs.ucl.ac.uk
Tracing route to sonic.cs.ucl.ac.uk [128.16.6.16]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 13 ms 11 ms 11 ms 217.47.45.146
3 13 ms 11 ms 11 ms 217.47.45.13
4 13 ms 11 ms 12 ms 217.47.45.51
5 12 ms 11 ms 11 ms 194.72.4.37
6 13 ms 12 ms 11 ms 62.6.204.73
7 12 ms 11 ms 11 ms 194.74.65.117
8 14 ms 12 ms 13 ms 193.62.157.129
9 13 ms 11 ms 13 ms 146.97.35.237
10 14 ms 13 ms 12 ms 146.97.33.33
11 13 ms 13 ms 13 ms 146.97.35.6
12 15 ms 13 ms 14 ms 146.97.40.34
13 14 ms 13 ms 13 ms 194.83.101.6
14 13 ms 13 ms 13 ms 128.40.20.61
15 12 ms 13 ms 11 ms 128.40.20.2
16 14 ms 13 ms 13 ms 128.40.15.4
17 13 ms 13 ms 13 ms 128.16.6.16
Trace complete.

## Slide 4: Host Routing table
C:\>route print
===========================================================================
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 20 31 e0 de ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Packet
Scheduler Miniport
0x3 ...00 10 dc af 92 a7 ...... Bluetooth LAN Access Server Driver - Packet Scheduler Miniport
0x20005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.50 192.168.0.3 21
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
128.16.0.0 255.255.0.0 128.16.113.3 128.16.113.3 1
128.16.10.244 255.255.255.255 192.168.0.50 192.168.0.3 20
128.16.113.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
128.16.255.255 255.255.255.255 128.16.113.3 128.16.113.3 50
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20
192.168.0.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.3 192.168.0.3 20
224.0.0.0 240.0.0.0 128.16.113.3 128.16.113.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 128.16.113.3 128.16.113.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 192.168.0.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.3 3 1
Default Gateway: 192.168.0.50
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Notes: Now with the VPN started. VPN server at UCL-CS is at 128.16.10.244.

## Slide 5: Routes
C:\>tracert -d sonic.cs.ucl.ac.uk
Tracing route to sonic.cs.ucl.ac.uk [128.16.6.16]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 13 ms 13 ms 128.16.113.1
2 13 ms 13 ms 13 ms 128.16.6.16
Trace complete.
C:\>tracert -d www.ucl.ac.uk
Tracing route to www.ucl.ac.uk [128.40.105.130]
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 13 ms 11 ms 11 ms 217.47.45.146
3 13 ms 13 ms 12 ms 217.47.45.13
4 12 ms 11 ms 11 ms 217.47.45.58
5 11 ms 11 ms 12 ms 194.72.4.33
6 12 ms 11 ms 11 ms 62.6.204.73
7 14 ms 11 ms 13 ms 194.74.65.133
8 13 ms 11 ms 13 ms 193.62.157.129
9 12 ms 12 ms 13 ms 146.97.35.237

## Slide 6: Network Map
192.168.0.3
192.168.0.50
192.168.0.0/24
217.47.45.146
PPP + ATM
128.16.6.16
NAT
128.16.10.244
128.16.10.244
DSLAM
Internet
UCL-CS
128.16.113.3
128.16.113.1

## Slide 7: Encapsulation
 | SRC | DST | PRO | SRC | DST | PRO
Initial | 128.16.113.3 | 128.16.6.16 | TCP |  |  | 
After VPN processing | 192.168.0.3 | 128.16.10.244 | GRE | 128.16.113.3 | 128.16.6.16 | TCP
After NAT g/w | 217.47.45.2 | 128.16.10.244 | GRE | 128.16.113.3 | 128.16.6.16 | TCP